## Slide 1: وینچستر
ساچمه زن

## Slide 5: مـعـرفــی و تـاریـخـچــه
سلاح ساچمه زن ( وینچستر یا شات گان ) سلاحی است که امکان شلیک تعداد زیادی از ساچمه ها را در یک زمان واحد ( یک شلیک ) را دارد
این سلاح بر اساس مکانیزم سلاح های ساچمه ای سر پر قدیمی برگرفته شده است
شات گان در عملیات های ضد شورش تاثر روانی بسزائی بر آشوبگران دارد بطوری که قالبا در اعتراضات مسالمت آمیز بکارگیری نمی شود.

## Slide 6: معرفی و تاریخچه
به علت برد کوتاه این سلاح ( 150 متر ) و ایجاد آسیب جزئی در مسافتهای بالای 70 متر خطر تحمیل تلفات جانی بسیار پایینی نیز دارد .
گستردگی مهمات این سلاح بقدری است که حتی بعضا قادر است تا حدودی با سلاح های جنگی مقابله کند و همچنین در عملیات های گروگان گیری نیز استفاده می شود .
نکته مهم این سلاح این است که سلاح ساچمه زن ( وینچستر ) نه انقدر قوی است که بالای 70 متر خطر جانی داشته باشد و نه آنقدر ضعیف است که قدرت بازدارندگی نداشته باشد .

## Slide 7: معرفی و تاریخچه
نکته مهم این سلاح این است که سلاح ساچمه زن ( وینچستر ) نه انقدر قوی است که بالای 70 متر خطر جانی داشته باشد و نه آنقدر ضعیف است که قدرت بازدارندگی نداشته باشد .

## Slide 9
نمره گیچ ( کالیبر ) 12
تعداد خان ، فاقد خان
مختصات سلاح وینچستر
وزن سلاح با خشاب خالی
2900 گرم
1

## Slide 10
طول سلاح
1223 م م با قنداق باز
طول لوله
700 م م
مختصات سلاح وینچستر
2

## Slide 11
ظرفیت خشاب (بسته به نوع سلاح)
4 الی 9 فشنگ
جنس بدنه : آلومنیوم سری 7000 هزار
* به گروهی از آلیاژهای غیر آهنی گفته می شود که قابلیت عملیات حرارتی بالایی دارند .
* استحکام بسیار بالا ،زنگ نزدن و وزن سبک از خواص ممتاز این آلیاژ می باشد .
* این نوع از آلیاژ به دلیل خواص ویژه در ساخت قطعات هواپیما نیز استفاده می شود .
مختصات سلاح وینچستر
3

## Slide 12
برد مفید :
به بردی که مهمات بیشترین و اثرگذارترین تاثر خود را برجا می گذارد را برد مفید گویند .
برد مفید سلاح وینچستر 30 الی 50 متر می باشد
برد نهایی :
آن نقطه ای که مهمات شلیک شده بعد از طی مسافتی بر زمین می افتد را برد نهایی گویند .
* برد نهایی در سلاح وینچستر بسته به نوع مهمات دارد ، که در نوع فلزی آن برد تا 150 متر نیز میرسد .
این سلاح در فاصله زیر 40 متر اگر به نقاط حساس بدن فرد مهاجم اصابت کند احتمال خطرات جانی وجود خواهد اشت .
مختصات سلاح وینچستر
4

## Slide 13
جنس قنداق : چوب یا پلاستیک
جنس قنداق در برخی سلاح ها چوبی و در برخی سلاح ها پلاستیکی می باشد .
همچنین قنداق این نوع سلاح در برخی سلاح ها ثابت و در برخی نیز قابل تنظیم می باشد .
مختصات سلاح وینچستر
5

## Slide 15
دهانه لوله :
محل خروجی ساچمه ها می باشد که چوک بر آن نصب می شود .
نمره گیج ( کالیبر ) دهانه لوله 12 می باشد.
اجزاء اصلی سلاح وینچستر
1
خشاب لوله یا خزانه :
به محل قرار گرفتن مهمات داخل سلاح را خشاب یا خزانه گفته می شود ، در خزانه فنری وجود دارد که زمان تغذیه مهمات به جان لوله ، مهمات را حول داده و وارد لوله سلاح و آماده تیر اندازی می کند .
برخی از این نوع سلاح ها نیز دارای خشاب کتابی می باشند که درمحل ورودی مهمات به سلاح نصب می شود.
ظرفیت خشاب بسته به نوع سلاح از 4 الی 9 تیر می باشد.

## Slide 16
چوک :
قطعه ای است جانبی که برای تنظیم میزان پخش شوندگی ساچمه ها بر سر سلاح وینچستر نصب می شوند .
لوله سلاح :
با توجه به نوع سلاح اندازه لوله متفاوت خواهد بود .
قالبا لوله ها با کرم سخت کاری می شوند .
خواص آلیاژ کرم :
به واسطه عنصر آلیاژی کرم، استحکام گرمایشی و مقاومت فلز در برابر هیدروژن تحت فشار بهتر می‌شود. ضمن اینکه با افزایش درصد آلیاژ کرم در مقطع فلزی، مقاومت آن در برابر پوسته شدن افزایش پیدا می‌کند .
اجزاء اصلی سلاح وینچستر
2

## Slide 17
دستگیره آتش یا ریل مسلح کننده :
دستگیره آتش از جنس پلاستیک می باشد که روی دو ریل سوار شده است ، وقتی به سمت عقب می رود پوکه از سلاح خارج می شود و وقتی به سمت جلو می رود مهمات وارد جان لوله و برای شلیک آماده می شود .
ریل مسلح کننده
اجزاء اصلی سلاح وینچستر
3

## Slide 18
منبع تغذیه :
زیر سلاح محفظه ای وجود دارد که مهمات از آنجا وارد خزانه می شود .
محفظه خروجی گلوله و پوکه :
سمت راست سلاح محفظه ای وجود دارد که هنگام عقب کشیدن دستگیره آتش ، پوکه از آنجا خارج می شود .
اجزاء اصلی سلاح وینچستر
4

## Slide 19
حافظ ماشه و ماشه :
ماشه این سلاح بخاطر خطراتی که سلاح دارد با حساسیت پایین طراحی شده است و جزء ماشه های سنگین می باشد .
وقتی ماشه چکانده می شود چخماق به عقب سوزن ضربه زده و سوزن ضربه را به چاشنی مهمات وارد می کند و گلوله شلیک می شود .
ضامن ماشه :
در قسمت پشت ماشه پینی وجود دارد که روی بدنه سلاح تعبیه شده است که دارای دو وضعیت ضامن و آتش می باشد ، وضعیت آتش سلاح با رنگ قرمز روی پین مشخص شده است که از سمت چپ سلاح نمایان است .
اجزاء اصلی سلاح وینچستر
5

## Slide 20
قنداق :
جنس قنداق در برخی سلاح ها چوبی و در برخی سلاح ها پلاستیکی می باشد .
همچنین قنداق این نوع سلاح در برخی سلاح ها ثابت و در برخی نیز قابل تنظیم می باشند .
لاستیک ته قنداق :
برای کاهش ضربه ناشی از شلیک بر بدن شلیک کننده لاستیکی ته قنداق تعبیه شده است ، این لاستیک در حالت صحیح تیر اندازی بر روی کتف فرد مسلح قرار می گیرد .
اجزاء اصلی سلاح وینچستر
6

## Slide 21
اجزاء اصلی سلاح وینچستر
7

## Slide 22
تعریف اصطلاح
گیج و چوک

## Slide 23
اگر یک پند سرب را به 12 قسمت مساوی تقسیم کنیم و هر قسمت را به شکل گوی درآوریم قطر هر گوی برابر با سلاح ساچمه زن خواهد بودکه گیج آن عدد 12 می باشد
37/8 گرم = 12 / ( 453/6 گرم ) یک پند سرب
گوی سربی به وزن 37/8 گرم ، گیج سلاح ساچمه زن می باشد
تعریف اصطلاح گیج
1

## Slide 24
هر میزان عدد گیج افزایش پیدا کند قطر ساچمه کمتر می شود .
ولی در مورد کالبیبر هرچه کالیبر افزایش یابد قطر گلوله نیز افزایش می یابد .
تعریف اصطلاح گیج
2

## Slide 25
تیرانداز برای میزان پراکنش ساچمه ها از وسیله ای لوله ای شکل به نام چوک استفاده میکند . چوک بخشی از سر لوله ی تفنگ است که قطر داخلی آن کمتر از قطر داخلی لوله اصلی سلاح می باشد .
تعریف اصطلاح چوک
1

## Slide 26
نقش چوک تعیین میزان پراکنش ساچمه ها می باشد ، به هر میزان که چوک یک لوله عریضتر باشد ساچمه ها دارای پراکنش بیشتر و هرمیزان که تنگتر باشد ، پراکنش کمتر خواهد بود .
به همین خاطر برای اهداف نزدیک از چوک عریضتر و برای اهداف دور از چوک تنگتر استفاده می کنند.
چوک برخی تفنگها ثابت بوده و تغییر نمیکند ولی در برخی از تفنگ ها چوک قابل تنظیم است.
تعریف اصطلاح چوک
2

## Slide 28
مهـمـات این سـلاح بسیـار متنـوع است
وبرای اعداف مختلف مهمات متفاوتی طراحی شده است
1
انـواع مـهـمات ویـنـچـسـتر
1

## Slide 29
نکته مهم مهمات سلاح ساچمه زن این است که به علت اثرات مرگبار برخی مهمات ، بدنه پوکه را شفاف طراحی کرده اند تا فرد مسلح از محتویات داخل فشنگ آگاه شود و با آگاهی کامل اقدام به تیر اندازی نماید .
انواع مهمات وینچستر
2

## Slide 31
1) گیر در اخراج
2) گیر در رها شدن
3) گیر در ضربت زدن
4) گیر در لگد سلاح
5) گیر در مسلح کردن
6) گیر در مهمات گذاری
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر

## Slide 32
ممکن است زه پوکه خراب باشد در اینصورت باید با سنبه از سر سلاح با آن ضربه زده تا پوکه خارج شود
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در اخراج
1

## Slide 33
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر
2
ممکن است فشنگ معیوب باشد که در این صورت باید آن را تعویض کرد

## Slide 34
1) ممکن است چخماق شکسته باشد - در اینصورت آن را تعویض کنید
3
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در ضربت زدن

## Slide 35
4
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در ضربت زدن
2) ممکن است سوزن شکسته یا سر آن پخت شده باشد - در اینصورت باید سوزن تعویض شود .

## Slide 36
3) ممکن است سلاح هنوز در حالت ضامن باشد که باید آن را از ضامن خارج کرد
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در ضربت زدن
5

## Slide 37
1) گیر در لگد سلاح - ممکن است شارژ پوکه ها توسط باروت زیاد باشد که در این صورت باید فشنگ تعویض شود
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در لگد سلاح
6

## Slide 38
2) ممکن است لوله سلاح کثیف باشد که باید آن را تمیز کرد
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در لگد سلاح
7

## Slide 39
3) ممکن است ضربه گیر لاستیکی سلاح خراب باشد - باید آن را تعویض کنید
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در لگد سلاح
8

## Slide 40
1) ممکن است دستگیره آتش شکسته و از روی شاستی خود آزاد شده باشد که در این صورت باید آن را تعویض کرد
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در مسلح کردن
9

## Slide 41
2) ممکن است ریل شاسی ضربه خورده و کج شده باشد .
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در مسلح کردن
10

## Slide 42
3) ممکن است سلاح پر باشد - در اینصورت ضامن رهاشونده گرفته شود سپس اقدام به مسلح کردن گردد .
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در مسلح کردن
11

## Slide 43
4) ممکن است آلات متحرکه کثیف باشد که در این صورت باید تمیز شود .
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در مسلح کردن
13

## Slide 44
1) گیر در مهمات گذاری و پرکردن خشاب لوله ای - ممکن است مهمات معیوب باشد که باید مهمات تعویض شود
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در مهمات گذاری
14

## Slide 45
2) ممکن است فنر خشاب خراب باشد و به عقب نرود ، در این صورت باید فنر و یا خشاب تعویض شود .
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – گیر در مهمات گذاری
15

## Slide 47
1) در هنگام مسلح کردن ممکن است گلوله به داخل جان لوله نرفته و در داخل محفظه خروج گیر کند که در این صورت باید یا با دست رفع گیر کرد و یا در صورت ممکن نبودن سلاح را از قسمت سر محفظه باز کرد و رفع گیر کرد .
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – رفع گیر عملیاتی
17

## Slide 48
2) ممکن است دستگیره آتش حین مسلح کردن عقب نیاید که در این صورت ضامن رها کننده را نگه داشته و سلاح را مسلح میکنیم
18
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – رفع گیر عملیاتی

## Slide 49
3) ممکن است مهمات کمتر از میزان معمول وارد خشاب شود که در اینصورت یا فنر خشاب خراب است که باید تعویض شود و یا قطعه محدود کننده هنوز از خشاب خارج نشده که از سر خشاب لوله ای خارج شود .
19
گیر و رفع گیر سلاح وینچستر – رفع گیر عملیاتی

## Slide 51
بازو بست سلاح وینچستر
1
در پوش خزانه ( خشاب لوله ای ) را باز می کنیم

## Slide 52
بازو بست سلاح وینچستر
2
خارج کردن قطعه محدودکننده

## Slide 53
بازو بست سلاح وینچستر
3
سلاح را از قسمت دستگیره آتش و لوله گرفته و آنها را بصورت کشویی از بدنه جدا میکنیم

## Slide 54
بازو بست سلاح وینچستر
4
لوله را جدا میکنیم

## Slide 55
بازو بست سلاح وینچستر
5
آلات متحرکه را از ریل جدا میکنیم

## Slide 56
بازو بست سلاح وینچستر
6
با فشار دادن دکمه خار قنداق ،
قنداق را از بدنه جدا میکنیم

## Slide 57
بازو بست سلاح وینچستر
7
قبضه تپانچه ای شکل با یک پیچ آلن به بدنه پیچ شده است که آن را با پیچگوشتی باز می کنیم

## Slide 58
بازو بست سلاح وینچستر
8

## Slide 59
بازو بست سلاح وینچستر
9

## Slide 60
باز کردن بدنه سلاح و قطعات دستگاه چکاننده
بازو بست سلاح وینچستر
10

## Slide 61
بازکردن دو پین سلاح با استقاده از یک شیء نک تی
بازو بست سلاح وینچستر
11

## Slide 62
پین جلویی از قسمت راست سلاح و پین عقبی از قسمت چپ سلاح خارج می شود
بازو بست
سلاح
وینچستر
12

## Slide 63
بعد از بازکردن پین ها دستگاه چکاننده را از بدنه جدا میکنیم
بازو بست سلاح
وینچستر
13

## Slide 64
باز و بست سلاح
وینچستر
14
بازکردن خزانه لوله ای

## Slide 65
باز و بست سلاح
وینچستر
15
ابتدا واشر انتهای لوله را با پیچاندن از جای خود باز میکنیم

## Slide 66
باز و بست سلاح
وینچستر
16
بعد از باز کردن واشر ، قطعه بست خشاب لوله ای را از جای خود آزاد می کنیم

## Slide 67
باز و بست سلاح
وینچستر
17
در انتها قطعه خزانه را در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم و باز میکنیم

## Slide 69
مراحل نظافت
سلاح ساچمه زن
1
برای نظافت روی سلاح از پارچه نمدار استفاده کرده و تمام بدنه سلاح را با آن تمیز میکنیم .

## Slide 70
مراحل نظافت
سلاح ساچمه زن
2
جهت خشک کردن سلاح آن را در مقابل نور خورشید و یا در مجاورت بخاری میتوان قرار دارد .

## Slide 71
مراحل نظافت
سلاح ساچمه زن
3
برای نظافت اجزای داخلی سلاح ابتدا تمام اجزا را با محلول آب و صابون آغشته می کنیم ، پس از این مرحله یکایک قطعات را در آب شسته و خشک می کنیم .

## Slide 72
پس از شستن با آب و صابون ، یکایک قطعات را آب کشیده و خشک می کنیم .
مراحل نظافت سلاح ساچمه زن
4

## Slide 73
قطعاتی همچون لوله – دستگاه چکاننده – خزانه – فنر خزانه و خار سر خزانه را توسط پارچه ، روغن عمل و فرچه پارچه ای سر سنبه ، روغن کاری کنیم .
مراحل نظافت
سلاح ساچمه زن
5

## Slide 74
قطعاتی همچون لوله – دستگاه چکاننده – خزانه – فنر خزانه و خار سر خزانه را توسط پارچه ، روغن عمل و فرچه پارچه ای سر سنبه ، روغن کاری کنیم .
مراحل نظافت
6
سلاح ساچمه زن

## Slide 76
تیر اندازی کمتر از فاصله ایمنی به سمت افراد مجاز نمی باشد ( فاصله زیر 50 متر )
بسته به نوع مهمات تیر اندازی زیر 50 متر احتمال افزایش خطرات مرگ را در پی خواهد داشت .
نکات ایمنی
2

## Slide 77
در مهماتی که قابل هدفگیری هستن ، تیراندازی بالاتر از جناق سینه ممنوع می باشد .
نکات ایمنی
3

## Slide 78
نکات ایمنی
4
هرگز سلاح درصورت عدم نیاز مسلح نشده و همیشه به ضامن باشد
و هنگام مسلح کردن نیز سلاح به سمت منطقه بی خطر نگهداری شود

## Slide 79
نکات ایمنی
5
در صورتی که در فاصله نزدیک ناچار به تیراندازی هستید و مهمات بکارگیری شده نیز پایداری پروازی ندارند یعنی بعد از برخورد با هدف به اطراف پرت نمیشوند ( مثل ساچمه های فلزی ) زاویه هدفگیری را به سمت زمین ، نزدیک به هدف قرار دهید تا قدرت ساچمه ها کاهش یابد

## Slide 80
نکات ایمنی
6
پیش از تیر اندازی فشنگها مناسب با نیاز بکارگیری شوند ،شرکتهای سازنده این نوع مهمات به علت کشنده بودن برخی از مهمات، بدنه آنها را به صورت شفاف طراحی کرده اند تا فرد استفاده کننده از محتویات آن آگاه شود .

## Slide 81
نکات ایمنی
7
حدالامکان سلاح با کیف مخصوص حمل شود تا ضمن محافظت از سلاح ، سلاح بصورت مخفی حمل شود .

## Slide 82
نکات ایمنی
8
بلافاصله بعد از شلیک پوکه ها جمع آوری شوند

## Slide 83
نکات ایمنی
9
تیر اندازی حتما با دستور فرمانده میدان انجام شود

## Slide 85
مهمات را از مسیر ورودی خزانه (منبع تغذیه) با شست داخل خشاب قرار میدهیم .
درصورتی که این عمل به درستی اتفاق نیفتد سلاح حین تیراندازی گیر خواهد کرد .
مهمات
گذاری
1

## Slide 86
مهمات
گذاری
2

## Slide 88
مهارت بکارگیری
1
زمان بکارگیری گلوله ساچمه سربی ، مطلقا زیر 50 متر به سمت افراد تیر اندازی نشود .

## Slide 89
مهارت بکارگیری
2
درصورت مجبور بودن برای تیر اندازی زیر 50 متر برای کاهش اثر ساچمه ها زیر پای اهداف تیراندازی شود .

## Slide 90
مهارت بکارگیری
3
در فاصله بالای 50 متر قسمت کمر نشانه روی شود

## Slide 91
مهارت بکارگیری
4
در فاصله بالای 50 متر از شلیک به سمت صورت و نقاط حساس خود داری شود

## Slide 92
مهارت بکارگیری
5
در زمان بکارگیری گلوله های پلاستیکی سخت ، در فاصله زیر 25 متر ، به سمت صورت شلیک نشود

## Slide 94
حالات تیر اندازی
ایستاده
رو به حریف قرار گرفته و قسمتی از زانو پای سمت چپ می شکند

## Slide 95
حالات تیر اندازی
به زانو
1
پای قالب از زانو شکسته و روی زمین قرار میگیرد بطوری که حالت 90 درجه را با پای غیر قالب تشکیل دهد .

## Slide 96
حالات تیر اندازی
به زانو
2
حالت تیراندازی گرفته ، قنداق سلاح در گودی کتف قرار میگیرد ، هدفگیری و سپس شلیک میکنیم .

## Slide 97
حالات تیر اندازی
نشسته
1
در این حالت پای قالب زیر باسن جمع میشود ، پای دیگر از کف پا روی زمین قرار گرفته و تکیه گاهی برای دست جهت تیر اندازی می شود .

## Slide 98
حالات تیر اندازی
نشسته
2
حالت تیراندازی گرفته ، قنداق سلاح در گودی کتف قرار میگیرد ، هدفگیری و سپس شلیک میکنیم .

## Slide 100
نشانه روی
این سلاح بر اساس نوع ماموریت و محل بکارگیری از نوع سلاح های دقیق زن محسوب نمیشود و دستگاه نشانه روی آن صرفا از یک مگسک تشکیل شده است .

## Slide 102
انواع حمل سلاح
دست فنگ
در این حالت سلاح را از سمت قبضه سلاح گرفته ، بطوری که سر سلاح یا به سمت بالا و یا به سمت پایین باشد
1

## Slide 103
انواع حمل سلاح
دوش فنگ
2
در این حالت سلاح را از بند به روی دوش سوار کرده بگونه ای که سلاح به بدن چسبیده و لوله سلاح یا به سمت بالا و یا به سمت پایین باشد

## Slide 104
انواع حمل سلاح
دوش فنگ
3
توجه شود موقع بارندگی سر سلاح در حالت بند فنگ حتما باید به سمت پایین باشد

## Slide 105
انواع حمل سلاح
حمایل فنگ
1
در این حالت بند را از قسمت میانه آن گرفته و دست راست را و سروگردن را از داخل بند رد مرده و سلاح را بصورت حمایل از پشت بدن آویزان میکنیم

## Slide 106
انواع حمل سلاح
حمایل فنگ
2
حمایل فنگ رو به پایین - در این صورت سر سلاح رو به پایین - بند از قسمت میانه گرفته شود و دست چپ و سرو گردن را از داخل بند عبور میدهیم و سلاح را از پشت بدن حمایل می کنیم

## Slide 107
تعجل در فرج حضرت حجت ابن الحسن
عجل الله تعالی فرجه الشریف
صلوات
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم