## Slide 1
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
В О Е Н Н Ы Й Ф А К У Л Ь Т Е Т
К А Ф Е Д Р А С В Я З И
Основы
радиоэлектронной борьбы

## Slide 2: Тема №2
Противодействие техническим средствам разведки противника.
2

## Slide 3: Занятие №1
Общая характеристика средств и комплексов
Р и РТР СВ армий иностранных государств
3

## Slide 4
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Общая характеристика органов и технических средств разведки, классификация и решаемые задачи.
2. Основные оперативно-технические возможности систем и комплексов Р и РТР сухопутных войск тактического звена.
4

## Slide 5
Литература:
основная
1. Гордей, В.В. Основы информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы. Основы радиоподавления радиосвязи //Учебное пособие/ Под ред. В.В. Гордея. – Минск: ВА РБ, 2007.
дополнительная
2. Марзалюк В.Н. Справочник по вооруженным силам иностранных государств. Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь, Главное разведывательное управление.-Мн. 2012.

## Slide 6
Вопрос №1
Общая характеристика органов и технических средств разведки, классификация и решаемые задачи.
6

## Slide 7
Директор национальной разведки
Заместитель директора
Аппарат
Центральное разведывательное управление
Отдел разведки и аналитики министерства финансов
Разведывательный отдел министерства энергетики
Отдел разведки и исследований государственного департамента
Федеральное бюро расследований
Отдел разведки и безопасности управления по борьбе с наркотиками
Разведка береговой охраны
Управление анализа информации и защиты инфраструктуры
Министерство юстиции
Министерство внутренней безопасности
Гражданский компонент

## Slide 8
Министр обороны
Заместитель МО по разведке
Комитет начальника штабов
Разведывательное управление министерства обороны
Управление национальной безопасности
Национальное управление геопространственной разведки
Национальное управление воздушно-космической разведки
Разведывательное управление ВМС
Разведывательный центр морской пехоты
Военный компонент
Первый заместитель МО
Командование разведки и безопасности СВ
Разведывательное управление ВВС

## Slide 11
Задачи видов и средств разведки
Р и РТР
Радиоразведка - перехват и анализ сообщений, передаваемых по линиям радиосвязи
Телеметрическая разведка - перехват, обработка и анализ сигналов в каналах передачи телеметрических данных, в АСУ войсками и оружием
Радиотехническая разведка - регистрация, расшифровка и анализ электромагнитных излучений РЭС управления войсками и оружием
РЛР
Обнаружение объектов (целей) противника на Земле и в воздухе в любое время суток и при любой погоде
Оптико-электронная разведка
Обнаружение объектов противника в темное время суток, замаскированных объектов (инфракрасная)
Получение изображения объектов противника, наблюдение за полем боя, целеуказание системам оружия (телевизионная аппаратура)
Определение координат целей, целеуказание в тактическом звене (лазерные дальномеры)

## Slide 12
Вопрос №1
Общая характеристика органов и технических средств разведки, классификация и решаемые задачи.
12

## Slide 13
Вопрос №2
Основные оперативно-технические возможности систем и комплексов
Р и РТР сухопутных войск тактического звена.
13

## Slide 14
Система обозначения РЭС в ВС США
AN / х х х - хх
Принадле-жность к ВС
Вид аппаратуры
Место установки
Назначение
Номер разработ-ки
A - ARMY
N - NAVY
A - пилотируемые самолеты, вертолеты;
B - подводные лодки;
C - транспортируемые по воздуху;
D - беспилотные средства;
F - стационарная;
G - наземные подвижные средства;
K - амфибийные десантные средства;
M - наземные средства, прицепы;
P - переносная;
S - надводные корабли;
T - стандартные армейские контейнеры
U - общего применения;
V - наземные подвижные средства;
W - на надводных и подводных кораблях
A - инфракрасная;
C - уплотнение каналов связи;
D - дозиметрическая;
F - фотографическая;
G - телетайпная;
I - громкоговорящ. связи;
J - электромех., инерциал.;
R - телеметрическая;
L - радиоразведки и радиопомех;
M - метеорологическая;
N - акустическая;
P - радиолокационная;
Q - гидроакустическая;
R - радио;
S - специальная, комбинированная;
T - телефонная;
V - визуальная или световая;
W - управления оружием;
X - факсимильная или телевизионная;
Y - обработки данных
A - вспомогательная;
B - бомбометание;
C - связь;
D - пеленгование и разведка;
E - пассивные помехи;
G - управление огнем;
H - запись и воспроизведение;
K - счетно-решающая и ЭВМ;
M - контроль и обслуживание;
N - навигация;
P - воспроизведение звука и изображения;
Q - специальная;
R - радиоприемная;
S - обнаружение целей;
T - радиопередающая;
W - дистанционное управление;
X - опознавание

## Slide 15
Организация бригады разведки и РЭБ АК США
оперативно-штабной
штабная и
обслуживания
контрразведки и допроса в/пл.
глубинной
разведки
Р Р Т Р и
Р Э Б
разведки
и РЭБ
возд. видовой
разведки
штабная и
обслуживания
воздушной
Р и РТР
воздушной
разведки
оперативно-штабная
штабная и
обслуживания
с в я з и
бр Р и РЭБ
Штаб
Б а т а л ь о н ы
Р о т ы

## Slide 16
Организация батальона разведки и РЭБ мд (бртд) США
AN/TSQ-130(V)1
4 AN/TRQ-32(V)1,2
4 AN/TRQ-30
3 AN/TLQ-17A
3 AN/MLQ-34
4 AN/MLQ-33
9 AN/PPS-5
9 AN/TSQ-114A
3 AN/МSQ-103A
б Р и РЭБ
Штаб
Р о т ы
радиоразведки
и РЭП
штабная и
обслуживания
отряд глубинной разведки
РЛР, контрразведки и допроса в/пленных
радио- и радиотехничес-кой разведки
и РЭП
взвод
связи
группа тех.контроля и анализа
группа обеспеч. мероприятий по дезинформ.
взвод р/раз-ведки и РЭП
связи
секция
связи
взвод радиоперехвата и пеленгования
группа контрразведки и допроса в/пл.
группа глубинной разведки
группы
РТР
взвод
РЛР
Вертолетный
взвод
РР и РЭБ
3 ALQ-151
3 ALQ-143

## Slide 17
  Батальон предназначен для выявления и РЭП систем и средств КВ- и УКВ-р/связи и РЛС противника в тактическом звене, прежде всего, систем разведки, управления огнем артиллерии, войсковой ПВО дивизий первого эшелона.
Предназначение
по разведке:
радиоразведка КВ-р/связи наземными средствами до 80 км;
радиоразведка УКВ-р/связи наземными средствами 30-60 км;
радиоразведка УКВ-р/связи воздушными средствами до 70 км;
радиотехническая разведка наземными средствами 30-80 км;
радиотехническая разведка воздушными средствами до 240 км.
по РЭП
КВ-р/связи 40-60 км;
УКВ-р/связи наземными средствами 25-40 км;
УКВ-р/связи воздушными средствами до 60 км;
РЛС до 80 км.
Возможности
Батальон способен определить в течение часа местоположение 420-440 КВ- и УКВ- радиостанций, 24-30 РЛС и одновременно создать помехи 3-м
КВ-, 13-и УКВ-радиосвязям, 16-и УКВ-радиосвязям авиации, 12-18 РЛС.

## Slide 18
Наземная система радио-разведки КВ/УКВ-радиосвязи ТSQ-114 “Трейблейзер” (1 комплект в составе двух узлов перехвата и управления 10-15 км от ЛФ; 6 станций разведки и пеленгования 3-5 км от ЛФ) Наземная станция РТР РЛС MLQ-103 “Тимпек” (3 станции радиотехнической разведки, удаление от ЛФ 5-8 км) Наземная станция радиоразведки КВ- и УКВ- радиосвязи TRQ-32 (4 комплекта) Носимая станция радиоразведки КВ- и УКВ- радиосвязи TRQ-30 (4 комплекта) | 0.5-150 МГц 500-18000 МГц 0.5-150 МГц 0.5-150 МГц
Средства разведки батальона разведки и РЭБ мд (бртд) США

## Slide 19
Вертолетный комплекс РЭП КВ- и УКВ-радиосвязи ALQ-151 “КВИК ФИКС-2” * (имеет в составе три вертолета ЕН-60А, мощность передатчиков помех до 150 Вт) Вертолетный комплекс радиоэлектронного подавления РЛС ALQ-143 “МАЛЬТЬЮЗ” * ( в составе три вертолета ЕН-1Н, мощность передатчиков помех до 1 кВт, способен подавить до 4-6 РЛС, дальность подавления - до 150 км; зона барражирования - 5-15 км от ЛФ; высота полета в зоне 60-200 м; время полета в зоне 0.5-2 часа) Наземный комплекс радиоэлектронного подавления КВ- и УКВ- радиосвязи TLQ-17A “ТРЕФИКДЖАМ” (3 комплекта аппаратуры; 5-10 км от ЛФ; один комплект предназначен для подавления одной частоты) Наземный комплекс РЭБ и подавления УКВ-радиосвязи авиации MLQ-33 (в составе 4 станции, удаление от ЛФ 5-15 км) Наземный комплекс радиоэлектронного подавления УКВ- радиосвязи MLQ-34 “ТАКДЖАМ” (3 комплекта аппаратуры; 5-10 км от ЛФ; 1 комплект предназначен для подавления трех радиосетей) | 1,5-80 МГц 8-18 ГГц 1.5-80 МГц 100-450 МГц 20-150 МГц
Средства РЭП батальона разведки и РЭБ мд (бртд) США
Примечание. *) Вертолеты из состава вертолетного взвода радиоразведки и РЭБ бригады армейской авиации дивизии на период ведения боевых действий передаются в оперативное подчинение командиру батальона.

## Slide 20
Организация роты Р и РЭБ отдельного бронекавалерийского полка (обркп) АК США
1 ЕН-60А с ALQ-151
2 ЕН-60А с ALQ-143
р Р и РЭБ
штаб
секция опер. обеспечения
авиавзвод разведки и РЭБ
обеспечения
ЦУБД
наземной
разведки и
наблюдения
обслуживания
с в я з и
разведки
и РЭП
разведки
и РЭП
В з в о д ы
3 РЛС PPS-5
9 РЛС PPS-15
1-й взвод Р и РЭП
комплекс РР TSQ-114A
станция РТР MSQ-103A
станция РЭП р/св. TLQ-17A
станция РЭП РЛС ULQ-12(14)
90 РСП «Рембасс»
2-й взвод Р и РЭП
комплекс РР TSQ-114A
станция РТР MSQ-103A
станция РЭП р/св. TLQ-17A
станция РЭП УКВ ав. MLQ-33
2 станции РР TRQ-32
90 РСП «Рембасс»

## Slide 21
  Рота предназначена для выявления и радиоэлектронного подавления средств и систем радиосвязи и РЛС батальонов и полков первого эшелона противоборствующей стороны.
Предназначение
по разведке:
радиоразведка КВ-р/связи наземными средствами до 80 км;
радиоразведка УКВ-р/связи наземными средствами 30-60 км;
радиоразведка УКВ-р/связи воздушными средствами до 70 км;
радиотехническая разведка наземными средствами 30-80 км;
радиотехническая разведка воздушными средствами до 240 км.
по РЭП
КВ-р/связи 40-60 км;
УКВ-р/связи наземными средствами 25-40 км;
УКВ-р/связи воздушными средствами до 60 км;
РЛС до 80 км.
Возможности
Рота способна определить в течение часа местоположение 90-120 КВ- и 350-450 УКВ-радиостанций, 8-12 РЛС и одновременно создать помехи 9-12 КВ-радиосвязям, 8-и УКВ-радиосвязям авиации, 6-12 РЛС.

## Slide 22
Наземная система РР КВ/УКВ-радиосвязи ТSQ-114 “Трейблейзер” (2 комплекта (в составе двух узлов перехвата и управления 10-15 км от ЛФ; 6 станций разведки и пеленгования 3-5 км от ЛФ) Наземная станция РТР РЛС MLQ-103 “Тимпек” 2 комплекта в составе: (3 станции радиотехнической разведки, удаление от ЛФ 5-8 км) Наземная станция радиоразведки КВ- и УКВ-радиосвязи TRQ-32 (2 комплекта) РЛС разведки наземных движущихся целей PPS-5 (Дальность обнаружения движущихся объектов типа БТР на поле боя 10 000 м) РЛС разведки наземных движущихся целей PPS-15 (Дальность обнаружения движущихся объектов типа БТР на поле боя 1500-3000 м) Разведывательно-сигнальные приборы “РЕМБАС” (до 180 комплектов; дальность разведки до 70 км) | 0.5-150 МГц 500-18000 МГц 0.5-150 МГц
Средства разведки роты разведки и РЭБ обркп АК США

## Slide 23
Вертолетный комплекс РЭП КВ- и УКВ- радиосвязи ALQ-151 “КВИК ФИКС-2” (имеет в составе три вертолета ЕН-60А, мощность передатчиков помех до 150 Вт) Вертолетный комплекс радиоэлектронного подавления РЛС ALQ-143 “МАЛЬТЬЮЗ” (в составе три вертолета ЕН-1Н, мощность передатчиков помех до1 кВт, способен подавить до 4-6 РЛС, дальность подавления - до 150 км; зона барражирования - 5-15 км от ЛФ; высота полета в зоне 60-200 м; время полета в зоне 0.5-2 часа) Наземный комплекс РЭП КВ- и УКВ-радиосвязи TLQ-17A “ТРЕФИКДЖАМ” (2 комплекта аппаратуры; 5-10 км от ЛФ; один комплект предназначен для подавления одной частоты) Наземный комплекс РЭБ и подавления УКВ-радиосвязи авиации MLQ-33 (в составе 4 станции, удаление от ЛФ 5-15 км) по комплекту в каждом взводе Наземный комплекс радиоэлектронного подавления УКВ-радиосвязи MLQ-34 “ТАКДЖАМ” (2 комплекта аппаратуры; 5-10 км от ЛФ; 1 комплект предназначен для подавления трех радиосетей) | 1,5-80 МГц 8-18 ГГц 1.5-80 МГц 100-450 МГц 20-150 МГц
Средства РЭП роты разведки и РЭБ обркп АК США

## Slide 24
Наземный комплекс электронной войны AN/MLQ-40(V)2 в составе шести станций радиоразведки. В соответствии с планами командования станция AN/MLQ-40(V)2 станет базовым комплексом электронной войны сухопутных войск США и заменит устаревшие комплексы радиоразведки AN/TRQ-32(V) (Тиммейт), AN/TSQ-114(V) (Трейлблайзер), РЭП - AN/TLQ-17(V) (Трэфик Джем), AN/MLQ-34 (Такджем), Предполагается иметь в каждом батальоне разведки и РЭБ дивизии регулярных войск шесть станций (две в каждой бригаде), бронекавалерийском полку - четыре, средней бригаде - три, отдельной бригаде - две Воздушный комплекс будет размещаться на беспилотных летательных аппаратах «Шадоу» 200 со сменной полезной нагрузкой, обеспечивающей эффективное ведение радио и РТР в диапазоне частот 20-40000 МГц и РЭП – 20-150 МГц на территории размерами 150х50 км. Ошибка (круговое вероятное отклонение) в определении местоположения целей будет зависеть от дальности до них и составит: на расстоянии до 40 км – 150-500 м; на расстоянии 80-120 км – 450-1500 м. Наземный комплекс, так же как и центр управления, будет размещаться на автомобилях «Хаммер» и обеспечит обнаружение, идентификацию, определение точного местоположения источников радиоизлучений и постановку помех в диапазоне радиочастот 20-2500 МГц. Станции AN/MLQ-40(V)2 предназначены для поиска, обнаружения и пеленгования средств радиосвязи, работающих с амплитудной (АМ), однополосной (ОМ) и частотной (ЧМ) модуляцией в диапазоне частот 2-2000 МГц. Для определения местоположения источников радиоизлучений осуществляется синхронное пеленгование сетью в составе двух-трех станций. Точность пеленгования неподвижными станциями (на стоянке) составляет 3-5 градуса, а в движении – не хуже 22,5 градуса. Обработка результатов ведется практически в реальном масштабе времени с их отображением на экране персонального компьютера на фоне цифровой карты местности в различных масштабах с отметками запеленгованных источников радиоизлучений и текущих позиций станций AN/MLQ-40(V)2. Одновременно может производиться регистрация перехватываемых передач и радиосигналов, а также передача информации в наземный центр управления. | 
Наземный комплекс электронной войны “Профет” тактического звена сухопутных войск США.

## Slide 25
Р о т ы
б РРТР и РЭБ
Штаб
К о м а н д ы
УКВ-радио- и радиотехнической разведки
штабная и
обслуживания
радиоэлектрон-ного подавления
КВ-
радиоразведки
радио- и
радиотехнической разведки
2-3
радио-
разведки
2-3
Организация батальона РРТР и РЭБ АК ФРГ

## Slide 26
  Батальон предназначен для выявления и радиоэлектронного подавления систем и средств КВ и УКВ радиосвязи и РЛС противника в тактическом звене, прежде всего систем разведки, управления огнем артиллерии, войсковой ПВО дивизий первого эшелона
Предназначение
Станции РР: КВ-р/связи
EUK-724; EK-070/2
УКВ-р/связи
E-1482D; ND-210;
Станции РТР:
AN/MLQ-24;ND-260
Р/пеленгаторы: КВ-диап.
NP-100;SER-403K; PST-638
УКВ-диап.
PST-589;AMW-862; R-2000;
Cтанции РЭП: КВ-р/связи
ЕК-23 – 4 комплекта;
УКВ-р/связи
ЕК-33 – 4 комплекта;
Вооружение
батальон способен:
  развернуть постов РР:
  КВ - р/связи - до 35;
  УКВ - р/связи - до 5;
  постов РЭП в КВ – 4
  в УКВ - 4
  постов РТР – 5
  По дальности:
  1. Возможность перехвата в КВ диапазоне - 3400 км
  2. В УКВ диапазоне - до 60 км
  3. Постановки помех в
  КВ диапазоне - до 400 км
Возможности

## Slide 27
р РРТР и РЭБ
УКВ-радио- и радиотехнической разведки
штабной и
обслуживания
радиоэлектрон-ного подавления
КВ
радиоразведки
В з в о д ы
Организация роты РРТР и РЭБ мпд ФРГ

## Slide 28
  Рота предназначена для выявления и радиоэлектронного подавления средств и систем радиосвязи и РЛС батальонов и полков первого эшелона
Предназначение
Станции РР: КВ-р/связи
EUK-724;
УКВ-р/связи
E-1482D;
Станции РТР:
AN/MLQ-24
Р/пеленгаторы: КВ-диап.
SFR-403K;
УКВ-диап.
SFR-2000/D;
Cтанции РЭП:КВ -р/связи
ЕК-23 - 3 комплекта;
УКВ-р/связи
ЕК-33 - 5 комплектов;
Вооружение
Рота способна:
развернуть постов:
  РР УКВ-р/связи - до 7;
  РР КВ -р/связи - до 13;
  радиотехнической разведки - 4;
  радиоэлектронного подавления - 8.
  вести периодическое наблюдение за радиосетями, радионаправлениями - 60-80;
  в течение часа определить местоположение до 40 КВ-,
  30 УКВ- радиостанций, 10 РЛС.
  одновременно подавить до
  6 КВ-, 20 УКВ-радиосвязей.
Возможности

## Slide 29
Оснащение батальона разведки и РЭБ дивизии США
рота сбора разведывательных сведений и РЭП
- наземные мобильные станции радиоразведки (РР) AN/TRQ–32 «Team Mate»
- переносные станции РР AN/PRD–10, –11 или –12,
- наземные мобильные станции РЭП AN/TLQ–17A «Traffik Jam»
рота РЭБ
наземный мобильный автоматизированный комплекс РР AN/TSQ–114B («Trailblaser») KB и УКВ диапазонов
рота радиолокационной разведки, контрразведки и допроса военнопленных переносные РЛС разведки наземных движущихся целей (РНДЦ) AN/PPS–5B
рота штабная и обслуживания (группа технического контроля и анализа (ТКА)
комплект технических средств АСУ АSАS

## Slide 30
Батальон разведки и РЭБ механизированной (бронетанковой) дивизии
Возможности батальона разведки и РЭБ механизированной (бронетанковой) дивизии США
позволяет развернуть до 38 постов:
- 9 постов радиоперехвата в диапазоне 0,5–500 МГц;
- 10 постов радиоперехвата в диапазоне 0,5–150 МГц;
-19 постов радиопеленгования (три ― в диапазоне 0,5–500 МГц,
шесть ― 20–500 МГц и десять 20–80 МГц).
создать несколько автоматизированных радиопеленгаторных сетей , наземных постов РЭП (1,5–80 МГц) и радиолокационных постов разведки наземных движущихся целей (РНДЦ)
способен выслать до шести групп глубинной разведки
выделить по две команды контрразведки и допроса военнопленных.

## Slide 31
Основные ТТХ средств разведки батальона разведки и РЭБ
дивизии сухопутных войск США
Станция радиоразведки AN/TRQ-32(V) («Team Mate»)
Назначение: легкая мобильная станция радиоперехвата и пеленгования в диапазоне частот 0,5-500 MГц
Возможности:- периодическое наблюдение за 8 или 16 радиосетями;
пеленгование 30...40 станций в КВ диапазоне и 30...40 станций в УКВ диапазоне за час работы
Состав: 2 поста радиоперехвата и 1 пост пеленгования-КВ/УКВ
ТТХ: пневматически выдвигаемая (на высоту 7.5 м) пеленгаторная антенна,
автоматическая аппаратура запоминания сигналов на 100 частотах.
Расчет: два человека
Время развертывания - 10 минут.
Пеленгование реализуется системой из 3-4 станций.

## Slide 32
Переносная РЛС разведки наземных
движущихся целей AN/PPS–5B
Диапазон частот - 16000 – 16500 МГц
Импульсная мощность 1000 Вт
Время развертывания - 10мин.
Позиции РЛС выбираются на господствующих высотах на удалении до 1 км от ЛСВ.
Расстояние по фронту между РЛС составляет 1...2 км
Посты РЛР способны обнаруживать танки и другую боевую технику на дальности до 10 км и человека до 5 км с точностью 10-20 м по дальности и 0,1 - 0,4 град по азимуту.
Переносная РЛС разведки наземных
движущихся целей AN/PPS-15
Диапазон частот ~10 ГГц
Импульсная мощность 0,06 кВт.
Обнаружение движущихся наземных целей на дальностях 1,5-3,0 км.

## Slide 33
Переносная станция радиоразведки AN/PRD–10, –11
или –12 («Man Pak»)
- портативная блочная конструкция с приемной пеленгаторной аппаратурой, имеющей микропроцессорное управление и аккумуляторное питание.
Переносная станция радиоразведки AN/PRD-11
Диапазон рабочих частот – 20…500 МГц.
Состав : приемник со сменным модулем на 20 - 250 МГц и 250 - 500 МГц;
панорамный индикатор радиосигналов;
цифровой измеритель пеленгов с процессором;
широкодиапазонная антенна пеленгаторов (в собранном виде размещается в цилиндрическом футляре диаметром 20 см и длиной 1 м.
Устанавливается на треноге высотой 2,85 м, блоки собираются в стойку

## Slide 34
Рисунок 3.5 - Переносная станция радиоразведки AN/PRD-11

## Slide 35
Наземный мобильный комплекс радиоразведки
AN/TSQ-114В "Trailblaser"
Назначение: радиоразведка и пеленгование в диапазоне 0,5-150 МГц .
Состав: два пункта радиоперехвата и управления пеленгованием AN/TSQ-124A;
три поста радиоперехвата AN/TSQ-125A.
Возможности:
дальность действия – 30 км;
периодическое наблюдение за 8-16 радиосетями;
пеленгование (за 1 час): 30-40 станций в КВ;300-360 станций в УКВ.
точность определения местоположения РЭС (на дальности 30 км) - 1 км;
время развертывания - 3 мин..
Развертывается в 3-5 км от ЛСВ так, чтобы радиопеленгаторы находились в зоне радиовидимости постов радиоперехвата и управления пеленгованием.
Аппаратура размещена на 10 транспортных средствах с прицепами.
Данные разведки передаются в группу ТКА батальона разведки и РЭБ.
В комплексе имеется 8 постов радиоперехвата (КВ/УКВ) и по три поста КВ и УКВ пеленгования

## Slide 36
Разведывательно-сигнализационная система "Rembass-2"
Назначение: ведение тактической разведки в звене дивизия-бригада-батальон.
Возможности: обнаружение личного состава на дальности 50-100 метров, техники - до 1000 м, передача сигналов обнаружения - до 20 км (через ретрансляторы - до 100 км).
Максимальная продолжительность непрерывной работы ретранслятора - 30 суток.
Вероятность обнаружения целей -0,85...0,95, распознавания -0,65...0,85.
ТТХ: Диапазон частот ретранслятора - 138-153 МГц. Мощность излучения - 2 Вт.
Применение: РСП доставляются и устанавливаются личным составом, авиационными средствами и 155-мм артиллерийскими снарядами. Применяются для "наблюдения" за дорогами, водными преградами, переправами и десантоопасными районами, прикрытия минных полей и других заграждений.
Основной пункт индикации AN/GSQ-187 устанавливается на КП соединений и частей. Число каналов приема - до 600. В дивизии - до 600 (10 комплектов) РСП и 33 ретранслятора.
Типы РСП:
- сейсмические (AN/GSQ-139, 151, 154, 155, 158);
- сейсмоакустические LN-562/GSQ;
- инфракрасные LN -565; AN/GSQ-138;
магнитные LN -261/GSQ;
электромагнитные и механические.

## Slide 37
Наземная мобильная станция
РТР AN/MSQ-103A "Team Pak“
Назначение: обнаружение, распознавание типов и определение местоположения РЛС войсковой ПВО, полевой артиллерии и разведки поля боя (при работе в составе системы из трех станций).
Размещение: защищенный контейнер на гусеничном транспортере М 1015 или 2,5 т. автомобиле М35.
Состав:
приемные устройства с пеленгаторами;
защитное покрытие антенного блока;
гиростабилизированный индикатор;
преобразующее устройство передачи данных;
ЭВМ AN/VYK-19(V);
печатающие устройства;
средства связи.
Основные ТТХ:
диапазон частот- 500-40000 МГц;
точность пеленгования- 1 град;
периодическое наблюдение за- 27-30 РЭС;
дальность действия - 30 км;
время развертывания станции - 30 мин;
дальность развертывания от ЛСВ - 3-6 км.
Антенная система включает всенаправленную и несколько спиральных антенн.
Для связи станции с центрами анализа разведывательной информации используется закрытая телефонная радиосвязь и широкополосная линия передачи данных. Результаты разведки выводятся на печатающее устройство.
Имеется возможность включения нескольких станций в сеть синхронного пеленгования обнаруженных РЛС

## Slide 38: Средства Р и РТР, придаваемые батальону разведки и РЭБ на период боевых действий
Вертолетный взвод РР и РЭБ из состава бригад АА дивизий, вводимый в оперативно-штабную роту батальона.
Оснащение: Три комплекса РР и РЭБ AN/ARQ–33A – «Quick Fix-1» на вертолетах ЕН–1Н (перехват и РП) или
три комплекса AN/ALQ-151 – «Quick Fix -2» на вертолетах ЕН–60А (перехват, пеленгование и РП).
Комплекс «Quick Fix -1» позволяет развернуть три поста разведки целей и три – РП.
Комплекс «Quick Fix -2» позволяет развернуть три поста разведки целей и РП и три поста радиопеленгования.
Для повышения точности пеленгования комплексы сопряжены с наземным комплексом радиоразведки AN/TSQ-114В.
Вертолетный комплекс «Quick Fix -2» AN/ALQ-151
Назначение: радиоразведка и радиоподавление КВ и УКВ радиосвязи в ТЗУ и ОТЗУ.
Состав комплекса: радиопеленгатор AN/ALQ-151; комплекс РЭП AN/TLQ-17A («Тraffic Jam»); радиостанция AN/ARC-164.
Диапазон частот - 1,5-80 МГц (разведка); 20-80 МГц (РЭП).
Дальность: разведки- 40-60 км, подавления- 20-40 км при высоте барражирования вертолета 60-180 м на удалении 5-15 км от ЛСВ в течение 2-2,5 часов.
Режим работы: - автономный, подавление на одной частоте.

## Slide 39
Основные современные средства и комплексы
Р, РТР и РЭП ТЗУ СВ США
IEWCS (Intelligence and Electronic Warfare Common Sensor) – интегрированная система радио- и радиотехнической разведки и РЭП
Система воздушной разведки и целеуказания на базе тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Outrider»
Интегрированная система радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления IEWCS (на вооружении СВ с 1997 года)
Назначение:
вскрытие и отображение радиоэлектронной обстановки в зоне ответственности дивизии с определением типа, принадлежности и местоположения работающих РЭС противника;
радиоэлектронное подавление средств связи;
выдача целеуказания на средства поражения РЭС в реальном масштабе времени.

## Slide 40
подсистема обнаружения, идентификации определения координат ИРИ несвязного назначения
Воздушный сегмент
Состав системы IEWCS
Наземный сегмент
Вариант 1
комплекс GBCS-H (Ground Based Common Sensor – Heavy) на БМП М2 Bredly - для механизированных и бронетанковых дивизий
Вариант 2
комплекс GBCS-L (Ground Based Common Sensor – Light) на двух автомобилях Hammer - для пехотных, воздушно-десантных и штурмовых дивизий
комплекс на вертолете ЕН-60А (одинаковый для всех типов дивизий)
Состав комплексов
подсистема РЭП КВ и УКВ радиосвязи «Тac Jam»
подсистема высокоточного определения местоположения средств радиосвязи противника CHALS-X (Соhеrent High Ассurасу Location System)

## Slide 41: Основные ТТХ системы IEWCS
Вертолеты ЕН-60А – зона барражирования на удалении 5…20 км от ЛБС
Точность определения местоположения – 50…100 м для:
наземных средств радиосвязи КВ и УКВ диапазона
РЛС полевой артиллерии , разведки поля боя и войсковой системы ПВО (0,5-40 ГГц):
Радиоподавление средств КВ и УКВ радиосвязи на дальности до 30 км
от ЛБС – 5…8 км
Удаление комплексов
по фронту между комплексами – 3…5 км
GBCS-H и GBCS- L
Дальность радио и радиотехнической разведки – до 150 км

## Slide 42: Состав и боевое применение БЛА Outrider
1.2 Система воздушной разведки и целеуказания на базе
тактических БЛА «Outrider»
(на вооружении с 1998 года)
В перспективе - радиоэлектронное подавление связи противника
малая мощность передатчика помех (по сравнению с наземными мобильными и вертолетными средствами РЭП), так как БЛА находится непосредственно в зоне действия подавляемой сети связи противника
Назначение
круглосуточное всепогодное наблюдение, поиск и обеспечение целеуказания по объектам противника на поле боя в реальном масштабе времени
Преимущества БЛА
не создает помех своей радиосвязи за счет большой дальности между постановщиком помех и РЭС своих войск
Станция
управления
Терминал передачи данных
Дистанционно управляемый терминал отображения данных
GPS+INS
Линия передачи данных и
управления 3.9…6.2 ГГц (до 200 км)
Аппаратура
передачи
данных
Разведыва-тельная аппаратура
Аппаратура
управления
полетом
БЛА «Outrider»
Группировка БЛА – 4 шт.

## Slide 43
Боевое применение
Удаление района базирования системы от ЛСВ – до 60 км
Дальность действия БЛА – до 200 км от ЛСВ
Ошибки определения местоположения объектов – не более 100 м
Управление – по заранее введенной программе с коррекцией по командам станции управления
Крейсерская скорость – 200 км/ч Время полета: 4 часа на удалении 200 км
Максимальная высота полета – 4750 м 7 часов на удалении 50 км
Максимальная масса нагрузки – 45 км Длина / размах крыла - 3 / 3. 3 м
Варианты разведывательного оборудования:
- ИК-станция переднего обзора , размещаемая под фюзеляжем;
- лазерный дальномер-целеуказатель для УАБ с лазерным наведением (дальность действия более 10 км);
- РЛС бокового обзора (наклонная дальность действия 3-7 км при высоте полета 3600 м . Два режима разрешения - широкополосное 1,5х1,5м и узкополосное 0,6х0,6 м для участков местности 500 х 500 м);
- тепловизор.
БПЛА «Outrider»

## Slide 44
наличие органов и частей РЭБ во всех командных инстанциях и проведение их реорганизации;
непосредственное руководство организацией и ведением РЭБ в операции командующими (командирами) и оперативными отделами (отделениями) штабов;
централизованное управление силами РЭБ, осуществляемое с командных пунктов объединений и соединений, в составе которых имеются группы, секции и оперативные центры разведки и РЭБ;
широкомасштабную разработку и внедрение в вооруженные силы БПЛА и ПОН;
оснащение сухопутных войск средствами Р и РЭБ воздушного базирования;
оснащение всех или большей части боевых самолетов средствами РЭБ индивидуальной, а до 40-50% самолетов ударных групп коллективной защиты;
разработку и внедрение в войска автоматизированных систем, комплексов и отдельных средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления;
наметившуюся тенденцию сопряжения в единые комплексы средств разведки, поражения и радиоэлектронного подавления, обеспечивающую работу этих средств в масштабе времени, близком к реальному.
К сильным сторонами сил РЭБ основных зарубежных государств можно отнести:

## Slide 45
большинство вооруженных сил зарубежных государств (за исключением США, частично ФРГ, Великобритании и Китая) пока еще слабо подготовлено к ведению РЭБ;
разнотипность органов, отвечающих за планирование, организацию и управление силами РЭБ, различная их подчиненность, а также коалиционный состав создаваемой с началом операции группировки сил РЭБ, осложняют организацию их взаимодействия в операции;
на западных театрах военных действий в мирное время все силы и средства РЭБ находятся в подчинении национальных командований, в подчинение блоков, например ОВС НАТО, они передаются с началом объявления официальных тревог. Это затруднит их быстрое применение, особенно в начальный период войны, при внезапном начале боевых действий;
большое количество разнотипных средств РЭБ (более 300 типов наземного и авиационного базирования) усложняют их ремонт, обслуживание и сопряжение.
К слабым сторонам сил РЭБ основных зарубежных государств можно отнести следующее:

## Slide 46
Вопрос №2
Основные оперативно-технические возможности систем и комплексов
Р и РТР сухопутных войск тактического звена.
46

## Slide 47: Тема №2
Противодействие техническим средствам разведки противника.
47

## Slide 48: Занятие №1
Общая характеристика средств и комплексов
Р и РТР СВ армий иностранных государств
48

## Slide 49
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Общая характеристика органов и технических средств разведки, классификация и решаемые задачи.
2. Основные оперативно-технические возможности систем и комплексов Р и РТР сухопутных войск тактического звена.
49

## Slide 50
ЗАДАНИЕ
НА САМОПОДГОТОВКУ
Изучить материалы лекции:
общую характеристику органов, видов и технических средств разведки, классификация и решаемые задачи.
основные оперативно-технические возможности cистем и комплексов Р и РТР СВ тактического звена.
-Дополнить конспект недостающим материалом.
- Подготовить доклад на тему «Средства РЭБ Вооруженных Сил Республики Беларусь».